ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДОВА ЗА ХИТНЕ КОНЗЕРВАТОРСКЕ РАДОВЕ НА ОБЈЕКТУ БРОЈ 33 У ОКВИРУ МУЗЕЈА НА ОТВОРЕНОМ ,,СТАРО СЕЛО" У СИРОГОЈНУ

кат. парцела бр. 1216/5 КО Сирогојно (О. Чајетина)

| А | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И ДЕМОНТАЖЕ | једин. мера | количина | Јед. цена | Понуђена цена по позицији |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поз 1. Комплетна демонтажа дашчаног кровног покривача са крова крчме. Извршити пажљиву комплетну демонтажу дашчаног покривача по комадима, подлачце као и баскије. У цену урачунат одвоз на за то прописну депонију. Инвеститора радова благовремено, а најмање 15 радних дана пре почетка извођења радова обавестити о отпочињању радова а ради евакуације и обезбеђења имовине и унутрашње организације пословања. Обрачунски третман: по m2 стварне површине крова, без урачунавања евентуално уклоњених баскија. | m2 | 180,00 | Х |  |
| УКУПНО (А - ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И ДЕМОНТАЖА) |  |
| Б | САНАЦИОНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Поз 2. Заштита носеће кровне конструкције која се задржава. Извршити потребну санацију и хемијску заштиту кровне конструкције и постојеће хидроизолације која се задржава. Прегледати уграђену (постојећу) хидроизолацију и на потребним местима извршити допунско заваривање и шлицовање. Обрачунски третман: по m2 стварне површине уграђене хидроизолације. | m2 | 180,00 | Х |  |

| УКУПНО (Б – САНАЦИОНИ РАДОВИ) |  |
| --- | --- |
| В | КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Поз. 3. Постављање нове слемењаче димензија 16 х 16 cm. Набавити нову грађу од борове срчевине црног бора, тесарски припремити и на градилишту конзерваторски заштитити двоструким слојем фирнајза и транспортовати на место уградње, кровну слемењачу димензија 16 х 16 cm, укупне дужине у жљебљеним наставцима сса 3.60 m од срчевине црног бора. Слемењачу обрадити на крајевима за уметање нове шибе и закивцима/кланфама на све четири стране. Обрачунски третман: по m1 постављенe слемењаче. | m1 | 3,60 | Х |  |
|  | Поз 4. Израда и набавка нових борових баскија у свему према постојећем. Извршити набавку и постављање потребних борових баскија, просечног профила око 6 х 8 cm. Веза осим зареза и на рогу и на баскији, подразумева употребу машинских ексера са облом главом. Обрачунски третман: по m1 постављених баскија. | m1 | 500,00 | Х |  |
|  | Поз 5. Постављање подлетве (подлачака) у вертикалним низовима. Израдити и поставити подлетве од боровине, дебљине око 8 mm и ширине око 8-10 cm. Подлачке добро натопити врућим и хладним фирнајзом па допремити на место уградње на кровној конструкцији и приковати (што ће се плаћати посебном позицијом). Обрачунски третман: по m1 стварне површине | m1 | 500,00 | Х |  |

|  | кровне конструкције. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поз 6. Постављање дрвене дашчаног покривача управно на стреху (вертикално). Позиција подразумева набавку, транспорт и постављање претходно припремљене кровне даске на постављене баскије, финалне притесане дебљине око 4,5 cm, управно на стреху. Даска се добија од срчевине из борове грађе дебљине око 5 cm, да би се притесивањем брадвом свела на око 4,5 cm. Закивање обављати помоћу машинских ексера са облом главом који су жарени и обрађени комањем. Приликом рада мора се обратити посебна пажња на добро углављивање притесане даске у слемењачу да не дође до прелома, односно, искакања пера из жљеба или слабе везе која би узроковала продор атмосферске воде. Приликом ређања дашчаног покривача – доњи ограђени и порубљени део поставити под конац, а горњи делови, с обзиром да се преклапају са горњим редовима, не морају бити исте дужине али морају бити довољно дуги да покривају баскију најмање око 12 cm (дужина притесане даске 200 cm, обавезно компиноване ширине између 16-20 cm, према узору слободног комбиновања по постојећем систему покривања крова). На угаоним деловима стрехе крова, даска мора бити на горњим деловима ужа како би се постигло добро уклапање, јер састави два комада даске морају да прате правац четвртине круга (угла). Обрада ивичних комада је на такозване ,,вучије зубе". Даску на тлу претходно добро натопити врућим и хладним фирнајзом, па онда заковати за баскију. Обрачунски третман: по m2 стварне развијене површине крова покривеног притесаном даском. | m2 | 180,00 | Х |  |

|  | Поз 7. Финални конзерваторски третман постављеног крова Набавка дестилованог катрана, фирнајза и ланеног уља са казаном за кување даске ради финалног конзерваторског третмана грађе. За справљање смеше, обавезно је коришћење маске за лице! Забрањено је да исто лице меша смешу одосно (припрема у казану) и ради на кровној висини! Обрачунски третман: по m2 третираних површина. | m2 | 180,00 | Х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО СРЕДСТАВА ЗА КРОВ КРЧМЕ: |  |
| УКУПНО СРЕДСТАВА ЗА КРОВ КРЧМЕ (са ПДВ-ом): |  |

у Београду, новембра 2019. године

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ